# ПАСПОРТ

### МЯСОРУБКА

Модель: HKN-12S

###### ВВЕДЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации оборудования.

Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем Паспорте, Вы тем самым продлите срок эксплуатации оборудования и избежите травм обслуживающего персонала.

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

НАЗНАЧЕНИЕ

Оборудование предназначено для измельчения мяса без костей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | HKN-12S |
| --- | --- |
| Описание | Настольная |
| Габаритные размеры, мм | 460×260×440 |
| Установочная мощность, кВт | 0,75 |
| Параметры электросети | 220/50/1 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Тип мясорубочной системы | Стандартная |
| Производительность, кг/ч | 200 |
| Режим работы | Постоянный |

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Мясорубка							1 шт.

Загрузочный лоток						1 шт.

Пестик								1 шт.

Стандартная мясорубочная система:	корпус		1 шт.

шнек		1 шт.

нож		1 шт.

решетка	1 шт.

маховик	1 шт.

Паспорт							1 шт.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Рис.1. 	Основные узлы оборудования

a	сетевой выключатель				f	корпус мясорубочной системы

b	фиксатор мясорубочной системы		g	шнек

c	корпус						h	нож

d	пестик						I	мясорубочная решетка

e	загрузочный лоток				j	маховик

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

- Установите оборудование на устойчивую подставку высотой 800 – 900 мм с ровной горизонтальной поверхностью. Поверхность должна быть сухой и чистой. Поставка должна выдерживать вес оборудования.

- Очистите оборудование в соответствии с инструкциями раздела «Обслуживание и уход».

СБОРКА ОБОРУДОВАНИЯ

- Вставьте корпус мясорубочной системы (f) в посадочное гнездо до упора.

- Удерживая корпус мясорубочной системы одной рукой, другой рукой заверните фиксатор (b) по часовой стрелке.

- Вставьте шнек (g) внутрь корпуса мясорубочной системы. Слегка поворачивайте шнек для обеспечения его полного сцепления с валом двигателя.

- Наденьте на хвостовик шнека нож (h) так, чтобы лезвия ножа были обращены наружу.

- Наденьте на хвостовик шнека мясорубочную решетку (i). Лезвия ножа должны быть обращены к мясорубочной решетке. Выступ в корпусе мясорубочной системы должен войти в соответствующую прорезь на решетке.

- Заверните маховик (j) вручную. Не следует заворачивать маховик слишком туго, т.к. это приведет к быстрому изнашиванию ножа и решетки.

- Установите загрузочный лоток в рабочее положение. Подставьте под мясорубочную систему подходящую емкость для готового фарша. Оборудование готово к работе.

ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Подготовьте мясо (удалите кости, жилы, пленки, нарежьте некрупными кусками).

- Убедитесь в том, что мясорубочная система зафиксирована в рабочем положении и маховик завернут.

- Включите электропитание (вставьте вилку в розетку).

- Включите оборудование в сеть при помощи сетевого выключателя (а).

- Выложите подготовленное мясо в загрузочный лоток и подавайте его к шнеку при помощи пестика. Нажим на пестик должен быть равномерным и не слишком сильным. Не допускается засовывать в загрузочное отверстие руки и посторонние предметы в процессе работы.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Отключите оборудование от сети при помощи сетевого выключателя.

- Отключите электропитание (выньте вилку из розетки).

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Перед выполнением любых работ по обслуживанию необходимо отключить электропитание.

Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы, металлические губки и щетки, колющие и режущие предметы, агрессивные хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители.

Ежедневно по окончании работы:

- Разберите мясорубочную систему. Вымойте съемные узлы мясорубки теплым мыльным раствором, тщательно ополосните чистой водой и вытрите насухо. После этого рекомендуется слегка смазать шнек, нож и мясорубочную решетку пищевым растительным маслом.

- Протрите корпус мясорубки чистой влажной тканью или губкой.

Смазка редуктора

Смазка редуктора производится не реже 2 раз в год только квалифицированными специалистами службы сервиса.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить электропитание и тщательно очистить оборудование.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Установка оборудования и подключение к электросети осуществляется только квалифицированными специалистами.

- Для подключения однофазного оборудования должна использоваться трехпроводная схема с заземлением.

- Оборудование предназначено для установки на устойчивой подставке высотой 800 – 900 мм с ровной горизонтальной поверхностью. Поверхность должна быть сухой и чистой. Подставка должна выдерживать вес оборудования.

- Следите за тем, чтобы сетевой шнур не свешивался через край подставки и не касался предметов с острыми краями. Не ставьте на сетевой шнур посторонние предметы. При отключении электропитания не тяните за шнур, всегда беритесь за вилку. Эксплуатация оборудования с поврежденным сетевым шнуром не допускается.

- Не допускается блокировка вентиляционных отверстий двигателя.

- Оборудование предназначено только для переработки неохлаждённого мяса без костей, хрящей и пленок. Не допускается использовать оборудование для измельчения мяса и рыбы с костями, замороженных и непищевых продуктов, хлеба, овощей и фруктов.

- При работе с оборудованием рекомендуется носить специальную рабочую одежду. Не допускается носить свободную одежду, шарфы, шейные платки, галстуки, драгоценности и т.п. Рукава должны быть застегнуты. Волосы должны быть забраны косынкой.

- Не допускается работа оборудования вхолостую (без мяса), т.к. это вызывает перегрев ножа и решетки и приводит к их преждевременному износу.

- Во избежание поражения электрическим током не прикасайтесь к оборудованию мокрыми руками.

- Во избежание травм не прикасайтесь к движущимся узлам оборудования руками.

- Не допускается подача мяса из загрузочного лотка к шнеку руками. Пользуйтесь пестиком.

- Не допускается засовывать в загрузочное отверстие посторонние предметы в процессе работы.

- Не допускается собирать и разбирать мясорубочную систему при включенном двигателе.

- Не допускается оставлять включенное оборудование без присмотра.

- Запрещается проводить работы по обслуживанию оборудования, не отключив электропитание.

- Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды и погружать его в воду или иную жидкость.

- Во избежание повреждений не допускается бросать или ронять узлы мясорубки, а также складывать их друг на друга при мытье.

- При возникновении любых неисправностей следует обращаться к специалистам службы сервиса.